## Slide 1
SK suniC · 14조 · 추세분석
CUSUM 판정식을
어떻게 세웠는가
K = 0.7σ · H = 4.5σ — 교과서값을 안 쓴 이유와 그 근거
모든 수치는 파이프라인을 해당 설정으로 다시 돌려 잰 실측값입니다. · 2026. 08. 16.
Notes: 교과서 관례값은 K=0.5 / H=4.0입니다. 우리는 0.7 / 4.5를 씁니다. 왜 바꿨고, 그 근거가 무엇인지가 이 장의 내용입니다.

## Slide 2
문제
·
설계
·
실험
·
결론
3σ 관리도로는 우리 열화가 안 잡힌다
Problem : 순간을 보는 판정과 누적을 보는 판정
01
❖ 고장이 진행 중인데 값은 아직 관리한계 안에 있다.
Chart: ① 일평균 값 — 한 점이 선을 넘었나
| 01/25 | 01/30 | 02/04 | 02/09 | 02/14 | 02/19 | 02/24 | 03/01
일평균 값 | 10.0162 | 10.0217 | 9.9952 | 10.0157 | 9.9831 | 10.0263 | 9.9951 | 9.9894 | 10.0143 | 9.9963 | 9.9974 | 9.983 | 9.9694 | 10.028 | 9.9697 | 9.9974 | 10.0001 | 10.0004 | 9.9656 | 9.987 | 9.9961 | 10.0012 | 9.9755 | 9.9557 | 9.94 | 9.9509 | 9.9408 | 9.9512 | 9.9128 | 9.8716 | 9.9083 | 9.8412 | 9.8187 | 9.8244 | 9.8015 | 9.7535 | 9.7672 | 9.7817 | 9.7155 | 9.7787
정상값 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776 | 9.9776
관리하한 9.7290 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729
관리상한 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262 | 10.2262
Chart: ② 누적합 C⁻ — 작은 편차가 쌓였나 (경보 시점 확대)
| 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26
누적합 C⁻ | -0.45 | 0 | -0.82 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.21 | -0.32 | -0.14 | -0.95 | -4.67 | -5.26 | -12.64 | -23.61
경보선 −H = −4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5
DP04 / CLN_Flow / PKG_A / RCP_1 실측. ② 는 2/10~2/26 확대 — 누적합은 3/6까지 −91.0σ로 계속 내려간다.
2/23
누적합이 −4.5σ를 넘어 경보
9.8716
그때 값 — 관리하한 9.7290 안쪽
3/04
값이 관리하한을 처음 깬 날 · 9일 뒤
➔ 판정을 “한 점이 선을 넘었나”에서 “작은 편차가 한 방향으로 쌓였나”로 바꾼다.
Notes: 왼쪽 그래프에서 값이 빨간 두 선 사이를 벗어나지 않는다는 점, 그런데 오른쪽 누적합은 2/23에 이미 경보선을 넘었다는 점 — 이 둘이 이 장의 전부입니다.

## Slide 3
문제
·
설계
·
실험
·
결론
숫자로 보면
Problem : 앞 그림의 근거 수치
01
❖ 경보 시점의 값이 관리하한 안쪽이라는 게 이 장의 요점이다.
표 1-1. 두 판정이 같은 고장을 언제 잡는가
판정 | 무엇을 보나 | 잡은 날 | 그날 일평균 | 관리하한 대비
CUSUM 누적합 | 작은 편차가 쌓였나 | 2026-02-23 | 9.8716 | 안쪽 (아직 정상)
3σ 관리도 | 한 점이 선을 넘었나 | 2026-03-04 | — | 이탈
전 그룹 기준으로는 CUSUM 02-19 vs 값 이탈 03-01 = 10일. 원본: docs/발표_그림1_CUSUM_vs_관리도.xlsx
표 1-2. 이 그림의 기준값
항목 | 값
정상값 (target) | 9.9776
표준편차 σ | 0.0829
관리상한 (+3σ) | 10.2262
관리하한 (−3σ) | 9.7290
경보선 (−H) | −4.5
표 1-3. 왜 고정 선으로는 안 되나
항목 | 값
우리 열화 크기 | 0.57σ
DP02 Laser_Power 실측 이동 | 0.70σ (스펙폭의 4.2%)
기존 방식(rolling 10 + 5행 연속) 구조적 지연 | 최소 14행 ≈ 3일
기존 방식 실측 첫 경고까지 | 6~7일
➔ 0.57σ짜리 이동은 어떤 고정 선을 그어도 안 걸린다.

## Slide 4
문제
·
설계
·
실험
·
결론
판정식과 세 개의 입력
Design(1) : 무엇을 누적하고 언제 터뜨리는가
02
❖ 식은 한 줄이지만, 그 안의 세 값이 전부 따로 정해져야 한다.
z(i) = ( x(i) − target ) / σ
C⁺(i) = max( 0, C⁺(i−1) + z(i) − K ) C⁻(i) = min( 0, C⁻(i−1) + z(i) + K )
경보 ⟺ C⁺(i) > H 또는 C⁻(i) < −H
표 2-2. 세 개의 입력 — 무엇을 정하나
입력 | 값 | 무엇을 정하나
target | 유형이 정함 | 어디서 재나 — 기준점
K | 0.7σ | 버릴 편차 — 이보다 작으면 누적하지 않는다
H | 4.5σ | 경보선 — 버리고 남은 게 이만큼 쌓이면 확정
표 2-4. 무엇을 바꿨나
 | 기존 (rolling mean) | 현재 (CUSUM)
방식 | 창 10행 평균 + 5행 연속 | 매 샷 누적, 창 없음
구조적 지연 | 최소 14행 ≈ 3일 | 없음
CLN_Flow 첫 경고 | 6~7일 | 3일
➔ 유형은 target과 편측/양측만 정하고, 판정은 34개 전 컬럼에 똑같이 건다.

## Slide 5
문제
·
설계
·
실험
·
결론
유형이 정하는 것은 두 가지뿐
Design(2) : baseline 출처와 편측 / 양측
02
❖ 예전엔 유형이 어느 판정을 받을지까지 정했다 — 배정이 틀리면 경보가 죽었다.
표 2-3. 유형별 baseline과 CUSUM 방향
유형 | baseline (target) | CUSUM | 비고
A | 안정구간 평균 | 편측 (악화 방향만) | 
B | OK 중앙값 | 양측 | 
C | 층별 OK 중앙값 | 편측 (risky_direction) | threshold 병행
E | 실제 정상값 (reference_OK_mean) | 양측 | 이론 상수 아님
34개
CUSUM이 걸리는 컬럼
유형과 무관하게 전 컬럼에 건다.
0.000%
감시 전용 10개의 경보
인프라·환경 컬럼은 경보가 0건 — 관리한계가 제대로 잡혔다는 뜻.
9일
CUSUM이 경계 판정보다 빠른 폭
DP04 CLN_Flow 02-19 vs 02-28.
➔ 유형 배정이 틀려도 경보가 죽지 않는다 — 유형은 기준점만 정한다.

## Slide 6
문제
·
설계
·
실험
·
결론
교과서값 0.5 / 4.0은 왜 못 쓰는가
Experiment(1) : 정상 장비가 고장 장비보다 많이 뜬다
03
❖ 멘토 확정 — DP01은 주입 시나리오가 없다. 거기 뜨는 건 전부 오탐이다.
표 3-1. 14일 이상 지속된 경보 개수
설정 | DP01 (정상) | DP02 | DP03 | DP04 | DP01 최장 | 경보행
K 0.5 / H 4.0 (교과서) | 44 | 39 | 48 | 43 | 50.6일 | 158,640
K 0.7 / H 4.5 (채택) | 0 | 7 | 4 | 2 | 10.5일 | 61,058
교과서값에서는 멀쩡한 DP01(44개)이 레이저가 실제로 노후된 DP02(39개)보다 많이 뜬다.
구분이 안 되는 정도가 아니라 순서가 뒤집힌다. 0.7 / 4.5에서는 DP01만 정확히 0이 된다.
재현: python3 docs/check_cusum_params.py · 이전 26.08.08판 수치(DP01 8개 / 87.6일)는 CUSUM이 34개 전 컬럼으로 확대되고 방향 필터가 들어가기 전 값이라 폐기했다.
➔ ARL₀를 목표로 두는 대신, 정답이 있는 장비(DP01)로 K·H를 채점했다.
Notes: 여기서 '왜 ARL 안 봤냐'는 질문이 나옵니다. 다음 장이 그 답입니다.

## Slide 7
문제
·
설계
·
실험
·
결론
ARL은 관리도 한 개의 수다
Experiment(1) : 계산은 했지만 설계 기준으로는 못 쓴 이유
03
❖ 우리는 장비 1대에 CUSUM 1,836개를 동시에 돌린다.
표 3-2. 스트림이 하나가 아닐 때 ARL₀가 뜻하는 것
설정 | ARL₀ | 스트림 1개 기준 | 1,836개 켜면 (정상 장비 1대 · 89일)
K 0.5 / H 4.0 | 169샷 | 32.5일마다 1건 | 5,051건
K 0.7 / H 4.5 | 1,374샷 | 264.7일마다 1건 | 608건
장비당 54개 Product×Recipe 그룹 × 34개 컬럼 = 1,836개. 그룹당 5.19샷/일. 몬테카를로 2만 회 — 교과서값에서 169가 나와 문헌값 ~168과 맞는다.
608 vs 665
ARL 예측 vs DP01 실측
오차 9%. 모델이 틀린 게 아니라 적용 방식이 틀렸다.
0.351σ
DP01 최대 상시 오프셋
baseline이 OPCOND 공통이라 남는다. ARL₀가 아니라 ARL₁로 들어온다.
k ≈ 0.29
정석(k = δ/2)이 시키는 값
0.57σ 열화 기준. 교과서 0.5보다 더 민감하게 가라고 나온다.
➔ ARL이 대리하려던 양(오경보 횟수)을 가정하지 않고 직접 셌다.

## Slide 8
문제
·
설계
·
실험
·
결론
상시 오프셋이 있으면 더 무너진다
Experiment(1) : ARL₀ 가정이 깨지는 지점
03
❖ ARL₀는 “정상일 때 평균 = target”을 가정하는데, 우리 target은 장비 것이 아니다.
표 3-3. 오프셋 크기별 ARL
상황 | K 0.5 / H 4.0 | K 0.7 / H 4.5
δ = 0 진짜 정상 (ARL₀) | 169샷 = 32.5일 | 1,374샷 = 264.7일
δ = 0.10σ | 141샷 = 27.1일 | 1,021샷 = 196.8일
δ = 0.20σ | 93샷 = 17.9일 | 544샷 = 104.8일
δ = 0.35σ DP01 최대 오프셋 | 47샷 = 9.1일 | 191샷 = 36.8일
δ = 0.57σ 잡아야 할 열화 | 21샷 | 56샷
δ = 1.0σ 교과서 목표 이동폭 | 8샷 | 14샷
표 3-4. DP01(정상 장비)의 오프셋 실측
항목 | 값
검사한 스트림 | 1,188개
¦오프셋¦ 중앙값 | 0.042σ
¦오프셋¦ 최대 | 0.351σ
0.2σ 이상인 스트림 | 106개 (8.9%)
0.3σ 이상인 스트림 | 17개 (1.4%)
잔차 lag-1 자기상관 중앙값 | −0.003
교과서값에서는 0.35σ 오프셋 하나가 ARL을 32.5일 → 9.1일로 무너뜨린다. 표에서 h를 읽어오는 순간 이 항이 사라진다.
다만 iid 가정 자체는 안 깨진다 — 자기상관 −0.003, |r|>0.1인 스트림 2.8%. 문제는 흔들림이 아니라 중심이다.
➔ 문헌 ARL 표에는 “경보기를 몇 개 켤 거냐”와 “기준이 내 것이냐”가 없다.

## Slide 9
문제
·
설계
·
실험
·
결론
K를 훑어 쓸 수 있는 구간을 찾는다
Experiment(2) : 하한은 오탐이, 상한은 탐지 지연이 정한다
04
❖ K를 0.4에서 1.5까지 바꿔 파이프라인을 16번 다시 돌렸다.
표 4-1. K 스윕 (H = 4.5 고정) — 괄호는 실제 고장 시작일 대비
K | DP01 14일↑ | DP04 CLN_Flow (02-17) | DP02 Laser_Power | DP03 Head_Temp | 판정
0.50 | 16 | 02-12 (−5) | 01-25 | 02-04 | 고장 전 오탐
0.60 | 0 | 02-12 (−5) | 01-30 | 02-13 | 고장 전 오탐
0.65 | 0 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-15 | 하한
0.70 | 0 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-17 | 채택
0.80 | 0 | 02-19 (+2) | 02-05 | 02-22 | 상한
0.90 | 0 | 02-19 (+2) | 02-24 (+22) | 03-11 (+22) | 탐지 3주 지연
하한 0.65
오탐이 정한다
0.60 이하에서는 CLN_Flow가 고장(2/17)보다 5일 먼저 운다.
상한 0.80
탐지 지연이 정한다
넘기면 장비 두 대에서 탐지가 22일씩 늦어지고, 1.10에서는 DP02 지속경보가 아예 사라진다.
➔ 쓸 수 있는 구간은 [0.65, 0.80]이고, 채택한 0.70은 그 한가운데다.

## Slide 10
문제
·
설계
·
실험
·
결론
H는 어디서 나왔나
Experiment(2) : K와 별도로 잰다 — H는 훨씬 둔하다
04
❖ K = 0.7 고정, H를 3.5 ~ 6.0까지 0.1 간격으로 훑었다.
표 4-2. H 스윕 (K = 0.7 고정)
H | DP01 14일↑ | DP01 최장 | CLN_Flow | Laser_Power | Head_Temp | 경보행 | 판정
3.5 | 3 | 19.5일 | 02-12 (−5) | 02-02 | 02-13 | 80,937 | 탈락
4.0 | 0 | 13.3일 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-15 | 68,640 | 통과 (여유 없음)
4.2 | 0 | 13.3일 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-16 | 65,130 | 
4.3 | 0 | 10.5일 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-16 | 63,654 | 오탐 개선 바닥
4.5 | 0 | 10.5일 | 02-19 (+2) | 02-02 | 02-17 | 61,058 | 채택
4.6 | 0 | 10.5일 | 02-19 (+2) | 02-04 (−2) | 02-17 | 59,940 | 탐지 늦어짐
5.0 | 0 | 10.5일 | 02-19 (+2) | 02-05 | 02-18 (+7) | 56,361 | 탐지 늦어짐
6.0 | 0 | 10.5일 | 02-19 (+2) | 02-07 | 02-19 (+8) | 50,650 | 탐지 늦어짐
구간 [4.3, 4.5]. 4.3에서 오탐 개선이 바닥치고 6.0까지 더 안 줄어든다. 4.6부터 탐지가 늦어진다.
4.5는 탐지 비용이 0인 마지막 값이라 골랐다 — K만큼 강한 근거는 아니다. 4.3·4.4와는 우열을 못 가린다.
➔ H는 오탐 개선이 멈추는 지점과 탐지가 늦어지는 지점 사이에서 고른다.
Notes: 이 표는 발표에서 먼저 안 보여줘도 됩니다. 'H는 왜 4.5냐'가 나오면 여는 자리입니다. 근거가 K보다 약하다는 걸 먼저 말하는 게 낫습니다.

## Slide 11
문제
·
설계
·
실험
·
결론
하한을 CLN_Flow로만 정한 이유
Experiment(2) : “고장 전에 울렸으면 오탐”이 성립하는 컬럼
04
❖ 그 판정은 고장 시작일이 딱 떨어질 때만 할 수 있다.
표 4-3. 고장 시작일 이전 구간이 평평한가
장비 / 컬럼 | 시작일 이전 기울기 | 누적 이동 | p | 판정
DP02 Laser_Power | −0.1275 σ/일 | −4.59σ | 3e-10 | 이미 기울어 있음
DP02 Power_Efficiency | −0.0968 σ/일 | −3.29σ | 9e-08 | 이미 기울어 있음
DP03 Head_Temp | +0.0384 σ/일 | +1.57σ | 0.009 | 이미 기울어 있음
DP04 CLN_Flow | +0.0018 σ/일 | +0.08σ | 0.87 | 평평함
(대조군) DP02 Feed_Speed | −0.0098 σ/일 | −0.35σ | 0.56 | 평평함
(대조군) DP04 Feed_Speed | +0.0010 σ/일 | +0.05σ | 0.93 | 평평함
레이저 노후·냉각 고장은 “시작일” 전부터 이미 기울어 있다 — 우리가 잡은 시작일은 실제 시작이 아니라 일평균이 3σ를 넘은 날일 뿐이다.
CLN_Flow만 무관한 대조군과 구분이 안 될 만큼 평평하다. 다른 컬럼에서 먼저 울린 건 오탐이 아니라 조기탐지다.
➔ 컬럼 하나만 보여준 게 아니라, 그 판정이 가능한 컬럼이 하나뿐이었다.

## Slide 12
문제
·
설계
·
실험
·
결론
정상 장비 한 대에 맞춘 값 아닌가
Experiment(3) : 과적합 검사
05
❖ 파라미터 2개를 장비 4대에 맞췄다. 과적합이라면 기준을 쪼갤 때 무너져야 한다.
표 5-1. 쪼개도 경계가 같은 자리에 서는가
무엇으로 쟀나 | 경계 K
전체 (실제 선택에 쓴 것) | 0.60
컬럼 홀수번째만 | 0.60
컬럼 짝수번째만 | 0.55
기간 전반부만 (~2/16) | 0.60
기간 후반부만 (2/16~) | 0.60
표 5-2. 경계는 감시 규모에 딸린다
포함 제품 | 동시 스트림 | 경계 K
1개 | 306 | 0.40
2개 | 612 | 0.47
3개 | 918 | 0.53
4개 | 1,224 | 0.60
6개 (현재) | 1,836 | 0.60
구간이다
한 점 해답이 아니다
0.65~0.80이 전부 같은 답을 낸다. 손잡이를 절반 넘게 돌려도 결론이 안 바뀐다.
+0.20 / 6배
감시 규모가 늘면 경계도 오른다
여기서 6배 더 확장하면 0.7이 구간 밖으로 나간다.
➔ 과적합의 전형(한 점 해답 · 쪼개면 붕괴 · 타 지표 불일치)은 없다. 대신 규모 종속성이 남는다.

## Slide 13
문제
·
설계
·
실험
·
결론
남은 한계 — 먼저 말한다
Experiment(3) : 이 데이터로 못 잰 것
05
❖ 질문받기 전에 우리가 먼저 꺼내는 편이 낫다.
표 5-3. 네 가지 한계
한계 | 내용
규모 종속 | K = 0.7 / H = 4.5는 스트림 1,836개 기준. 제품·레시피·장비가 크게 늘면 재측정한다.
상한 근거 | DP02·DP03 두 대에만 기댄다. 하한은 DP01의 스트림 1,188개가 받쳐 훨씬 두껍다.
정상의 다양성 | 정상 장비가 DP01 한 대뿐이라 “정상이 얼마나 다양할 수 있는가”는 이 데이터로 못 잰다.
H의 근거 강도 | 구간 [4.3, 4.5] 안에서 4.3·4.4와 우열을 못 가린다. K만큼 강하지 않다.
이 한계들은 데이터로 못 메꾼다. 확장 시 재측정 조건으로 문서에 남겼다 — docs/판정근거_정리.md 2-3절.
➔ “모른다”를 적어두는 것도 근거다 — 다음 사람이 어디를 다시 재야 하는지 안다.

## Slide 14
문제
·
설계
·
실험
·
결론
탐지는 CUSUM, 심각도는 3σ 관리한계
Conclusion : 역할을 나눈 이유와 최종 성능
06
❖ 경보선을 점수 척도로도 쓰려 했다가 실패했다.
표 6-1. 최종 성능
항목 | 값 | 내용
탐지 속도 | 10일 먼저 | DP04 CLN_Flow — 실제 하강 02-17, CUSUM 02-19. 값이 관리하한을 깬 건 03-01.
정상 장비 오경보 | 0건 | DP01 14일↑ 지속경보 0건.
오경보 상태 비율 | 중앙값 0.479% | DP01 컬럼 32개 기준 0.125~1.290%. 1%를 넘는 건 CLN_Pressure 하나.
경보는 상태 | 61,058행 → 2,652건 | 지속되는 동안 쌓인 경보행을 연속 구간 하나로 묶는다.
표 6-2. 기각한 안 — 경보선을 점수 척도로도 쓰기
 | 기각한 안 | 채택한 안
점수 100% 지점 | CUSUM 경보선 (0.7σ) | 관리한계 (3σ)
결과 | 경보가 확정된 컬럼이 무엇이든 점수가 바닥 | 경보 세기와 심각도가 따로 움직인다
반증 | DP02 Laser_Power가 정상값에서 0.72σ인데 9.7점 | —
➔ 탐지 문턱은 심각도 자가 될 수 없다 — 잡는 선과 재는 자를 분리했다.

## Slide 15
결론
한 줄로 정리하면
채택값
K = 0.7σ · H = 4.5σ
쓸 수 있는 구간
K [0.65, 0.80] · H [4.3, 4.5]
전제
스트림 1,836개 규모. 확장하면 재측정한다.
근거는 “오탐률이 낮아서”가 아니라
“정답이 있는 데이터에서 정상과 고장을 가르기 때문”이다.
재현: python3 docs/check_cusum_params.py · 근거 문서: docs/판정근거_정리.md 2-3절
Notes: 마지막 문장이 이 장의 요점입니다. 교과서를 안 따른 게 아니라, 교과서가 가정한 조건이 이 데이터에서 깨져서 다른 기준으로 골랐다는 것.